ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

«Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Δικτύου Π.Θ.»

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Αργοναυτών & Φιλελλήνων

Ταχ. Κώδικας	: 328 21

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

(	: 24210 74644

(	: 24210 36707

Αρ. πρωτ.:   2109

Βόλος,  16/06/2009

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου δεδομένων»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών δικτύου σε κτήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει στο σύνολό της την προμήθεια, εγκατάσταση και όρους συντήρησης, και συγκεκριμένα:

- Την προμήθεια των παρακάτω αναφερομένων μονάδων οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α:

| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 1 | 1 | ΠΤΧ 1 |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 2 | 1 | ΠΤΧ 2 |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 3 | 1 | ΠΤΧ 3 |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 4 | 4 | ΠΤΧ 4 |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 5 | 3 | ΠΤΧ 5 |
| ΟΜΑΔΑ Β |
| Server Τύπος 1 | 3 | ΠΤΧ 6 |
| Server Τύπος 2 | 2 | ΠΤΧ 7 |
| Server Τύπος 3 | 1 | ΠΤΧ 8 |

- Την παροχή υπηρεσιών εγκτάστασης σε πλήρη λειτουργία και στους χώρους που θα υποδειχθούν για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

| Τύπος Εξοπλισμού | Ποσότητα | Πόλη | Κτήριο |
| --- | --- | --- | --- |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 1 | 1 | Τρίκαλα | ΤΕΦΑΑ |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 2 | 1 | Καρδίτσα | Κτηνιατρική |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 4 | 1 | Καρδίτσα | Κτηνιατρική |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 3 | 1 | Βόλος | Παραλιακό Συγκρότημα |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 4 | 3 | Βόλος | Παραλιακό Συγκρότημα |
| Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 5 | 3 | Βόλος | Παραλιακό Συγκρότημα |
| Server Τύπος 1 | 3 | Βόλος | Παραλιακό Συγκρότημα |
| Server Τύπος 2 | 2 | Βόλος | Παραλιακό Συγκρότημα |
| Server Τύπος 3 | 1 | Βόλος | Παραλιακό Συγκρότημα |

- Την παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστο τριών (3) ετών για όλα τα συστήματα που αναφέρονται στη διακήρυξη χωρίς επιπλέον χρέωση, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά στο φύλλο συμμόρφωσης. Επιπλέον, στην εγγύηση θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης:

α)	Λήψη της ειδοποίησης βλάβης εντός των εργασίμων ημερών και ωρών (9π.μ. - 5μ.μ.)

β)	Υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης ενδεχομένης βλάβης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Εάν απαιτείται, θα γίνεται αντικατάσταση του εξοπλισμού με ίδιο ή λειτουργικά ισοδύναμο.

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (44.950,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το ποσό θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Δικτύου Π.Θ.» με κωδικό 3929

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 1η Ιουλίου  2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιτροπή Ερευνών – Κτίριο 1 (1ος  Όροφος)

Αργοναυτών και Φιλελλήνων

38221- Βόλος  Τηλ. 24210 74628.

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Δικτύου Π.Θ.»

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των 30 (τριάντα) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή για το σύνολο των επιμέρους ομάδων δηλ. συνολικά για ομάδα Α, συνολικά  ομάδα Β.

- Κάθε τεχνική-οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Ε’). Στην τελική τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι  δαπάνες αποστολής, διαχείρισης, αντικατάστασης που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζει την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις ή προσαυξήσεις.

- Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τον συμπληρωμένο  πίνακα της οικονομικής προσφοράς καθώς και το πίνακα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της παρούσης, οι οποίοι θα εμπεριέχονται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής-οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Συντήρηση /εγγύηση/ χρόνος εγκατάστασης

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 2η Ιουλίου  2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος.

# Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ της παρούσας.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Μποντόζογλου Βασίλειος

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Πίνακες Τεχνικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α

- Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 1

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σασί Αρθρωτής Αρχιτεκτονικής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Μέγιστη χωρητικότητα θυρών | ≥192 |  |  |
|  | Τροφοδοτικά | 2 |  |  |
|  | Δυνατότητα stacking single IP management up to 16 switches | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Θύρες RJ45 Gigabit Ethernet | ≥140 |  |  |
|  | Θύρες Gigabit Ethernet SFP | ≥4 |  |  |
|  | Switching fabric capacity | ≥76,8Gbps |  |  |
|  | Forwarding Rate | ≥48Mpps |  |  |
|  | 802.1q VLAN support | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IGMPv3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | 802.1X | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Radius client | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | SNMP v1, 2c, 3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | SSHv2 management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Serial Console management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | QoS - queues per port | ≥8 |  |  |
|  | QoS - 802.1p differentiated services code point (DSCP) field classification | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | LLDP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Εγγύηση εφόρου ζωής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |

- Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 2

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σασί Αρθρωτής Αρχιτεκτονικής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Μέγιστη χωρητικότητα θυρών | ≥192 |  |  |
|  | Τροφοδοτικά | 2 |  |  |
|  | Δυνατότητα stacking single IP management up to 16 switches | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Θύρες RJ45 Gigabit Ethernet | ≥92 |  |  |
|  | Θύρες Gigabit Ethernet SFP | ≥4 |  |  |
|  | Switching fabric capacity | ≥76,8Gbps |  |  |
|  | Forwarding Rate | ≥48Mpps |  |  |
|  | 802.1q VLAN support | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IGMPv3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | 802.1X | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Radius client | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | SNMP v1, 2c, 3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | SSHv2 management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Serial Console management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | QoS - queues per port | ≥8 |  |  |
|  | QoS - 802.1p differentiated services code point (DSCP) field classification | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | LLDP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | 1000BaseSX SFP | 1 |  |  |
|  | Fiber Optic Patch cords multimode LC-ST 3m | 2 |  |  |
|  | Εγγύηση εφόρου ζωής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |

- Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 3

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σασί Αρθρωτής Αρχιτεκτονικής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Μέγιστη χωρητικότητα θυρών | ≥192 |  |  |
|  | Τροφοδοτικά | 2 |  |  |
|  | Δυνατότητα stacking single IP management up to 16 switches | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Θύρες RJ45 Gigabit Ethernet | ≥188 |  |  |
|  | Θύρες Gigabit Ethernet SFP | ≥4 |  |  |
|  | Switching fabric capacity | ≥76,8Gbps |  |  |
|  | Forwarding Rate | ≥48Mpps |  |  |
|  | 802.1q VLAN support | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IGMPv3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | 802.1X | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Radius client | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | SNMP v1, 2c, 3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | SSHv2 management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Serial Console management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | QoS - queues per port | ≥8 |  |  |
|  | QoS - 802.1p differentiated services code point (DSCP) field classification | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | LLDP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | 1000BaseSX SFP | 1 |  |  |
|  | Fiber Optic Patch cords multimode LC-ST 3m | 2 |  |  |
|  | Εγγύηση εφόρου ζωής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |

- Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 4

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σασί standalone rack-mount 1U | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Θύρες RJ45 Gigabit Ethernet | ≥44 |  |  |
|  | Θύρες Dual Personality Gigabit Ethernet SFP/RJ45 | ≥4 |  |  |
|  | Δυνατότητα stacking single IP management up to 16 switches | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Switching fabric capacity | ≥96Gbps |  |  |
|  | Forwarding Rate | ≥71,4Mpps |  |  |
|  | 802.1q VLAN support | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IGMPv3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | 802.1X | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Radius client | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | SNMP v1, 2c, 3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | SSHv2 management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Serial Console management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | QoS - queues per port | ≥8 |  |  |
|  | QoS - 802.1p differentiated services code point (DSCP) field classification | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | LLDP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | 1000BaseSX SFP | 1 |  |  |
|  | Fiber Optic Patch cords multimode LC-ST 3m | 2 |  |  |
|  | Εγγύηση εφόρου ζωής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |

- Μεταγωγέας Ethernet Τύπος 5

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σασί standalone rack-mount 1U | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Θύρες RJ45 Gigabit Ethernet | ≥44 |  |  |
|  | Θύρες Dual Personality Gigabit Ethernet SFP/RJ45 | ≥4 |  |  |
|  | Δυνατότητα stacking single IP management up to 16 switches | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Switching fabric capacity | ≥96Gbps |  |  |
|  | Forwarding Rate | ≥71,4Mpps |  |  |
|  | 802.1q VLAN support | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IGMPv3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | 802.1X | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Radius client | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | SNMP v1, 2c, 3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | SSHv2 management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Serial Console management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | QoS - queues per port | ≥8 |  |  |
|  | QoS - 802.1p differentiated services code point (DSCP) field classification | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | LLDP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Εγγύηση εφόρου ζωής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Β

- Server Τύπος 1

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rack mount σασί 1U | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Ράγες ανάρτησης σε Rack | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα | 1 |  |  |
|  | L2 cache | ≥2x6MB |  |  |
|  | Μνήμη RAM | ≥8GB |  |  |
|  | Ταχύτητα CPU | ≥2,83GHz |  |  |
|  | Hard Disks 160GB SATA | 2 |  |  |
|  | Gigabit θύρες | ≥6 |  |  |
|  | DVD-ROM drive | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Τροφοδοτικό | 1 |  |  |
|  | Vyatta Ready | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Εγγύηση | ≥3 έτη |  |  |

- Server Τύπος 2

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rack mount σασί 1U | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Ράγες ανάρτησης σε Rack, τεσσάρων σημείων, δυνατότητας ελάχιστου βάθους ανάρτησης 40cm | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα | 1 |  |  |
|  | L2 cache | ≥2x6MB |  |  |
|  | FSB | 1333MHz |  |  |
|  | Ταχύτητα CPU | ≥2,83GHz |  |  |
|  | Μνήμη RAM | ≥8GB |  |  |
|  | Hard Disks 1TB SATA | 2 |  |  |
|  | Gigabit θύρες | ≥2 |  |  |
|  | DVD-ROM drive | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Τροφοδοτικό | 1 |  |  |
|  | Vyatta Ready | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Εγγύηση | ≥3 έτη |  |  |

- Server Τύπος 3

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rack mount σασί 2U | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Ράγες ανάρτησης σε Rack, τεσσάρων σημείων, δυνατότητας ελάχιστου βάθους ανάρτησης 40cm | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Υποδοχές για 2 CPU | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα | 1 |  |  |
|  | L2 cache | ≥8MB |  |  |
|  | Ταχύτητα CPU | ≥2,4GHz |  |  |
|  | Μνήμη RAM | ≥12GB |  |  |
|  | Hard Disks 1TB SAS 3,5’’ | ≥6 |  |  |
|  | Gigabit θύρες | ≥2 |  |  |
|  | DVD-ROM drive | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Τροφοδοτικό | 2 |  |  |
|  | Εγγύηση | ≥5 έτη |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς προς την βαθμολογία της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΠινακΑς ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| ΠINAKAΣ AΞIOΛOΓHΣHΣ ΔIAΓΩNIΣMOΣ: ../16.06.2009, «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Δικτύου Π.Θ.» |
| --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία