ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   	 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                                                    ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας ΠΠΚ-ΔΡΑΣΗ 4.6.1. – ΠΠΚ06

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α2

Παραγωγή και διατροφική αξία βιολειτουργικών γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας

με την προσθήκη φυτικών εκχυλισμάτων πλούσιων σε αντιοξειδωτικά – 3493.Α2

Νοέμβριος 2008

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Αργοναυτών & Φιλελλήνων

Ταχ. Κώδικας	: 328 21

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

(	: 24210 74644

(	: 24210 36707

Αρ. πρωτ.: 4044

Βόλος,  18/11/2007

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«  Παραγωγή και διατροφική αξία βιολειτουργικών γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας

με την προσθήκη φυτικών εκχυλισμάτων πλούσιων σε αντιοξειδωτικά »

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια  ενός συστήματος ανάλυσης DNA

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε Δέκα χιλιάδες Ευρώ 10.000,00 €

Το ποσό θα καλυφθεί σε συνέχεια της από 1/11/2006 ένταξης στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας ΠΠΚ-ΔΡΑΣΗ 4.6.1. – ΠΠΚ06»   Ενέργεια Α2: Παραγωγή και διατροφική αξία βιολειτουργικών γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με την προσθήκη φυτικών εκχυλισμάτων πλούσιων σε αντιοξειδωτικά

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2008  και ώρα 14.00 μμ

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιτροπή Ερευνών – Κτίριο 1 (1ος  Όροφος)

Αργοναυτών και Φιλελλήνων

38221- Βόλος Κα Ματζανή Αναστασία Τηλ. 24210 74628

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας ΠΠΚ-ΔΡΑΣΗ 4.6.1. – ΠΠΚ06 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α2: «Παραγωγή και διατροφική αξία βιολειτουργικών γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με την προσθήκη φυτικών εκχυλισμάτων πλούσιων σε αντιοξειδωτικά »

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Επιθυμητό είναι ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

- Κάθε τεχνική-οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Στην  τελική τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι  δαπάνες αποστολής, διαχείρισης, αντικατάστασης που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζει την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις ή προσαυξήσεις.

- Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τον συμπληρωμένο  πίνακα της οικονομικής προσφοράς καθώς και το πίνακα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της παρούσης, οι οποίοι θα εμπεριέχονται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής-οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση/ χρόνος εγκατάστασης

- Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2008  και ώρα 13.00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος.

# Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

Α) Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής και συγκεκριμένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Bασίλειος Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΟΜΑΔΑ Α’

Προμήθεια  ενός συστήματος ανάλυσης DNA

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΑ (1) |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 10.000,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας - ΛΑΡΙΣΑ |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410 565277 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 3493.Α2 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α1.1 | Το σύστημα να είναι κατάλληλο για ανάκτηση και ανάλυση εικόνας από φθορίζουσες και έγχρωμες / ασπρόμαυρες εικόνες, ορατά σχέδια (ανοσοαποτυπώσεις, μεμβράνες), μικροβιακές και άλλες καλλιέργειες, μεθόδους που απαιτούν χρήση μικροπλακών, ηλεκτροφορήσεις μίας και δύο διαστάσεων, κ.α. αποικίες, μεμβράνες. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.2 | Να διαθέτει κάμερα υψηλής ανάλυσης (A/D 12-bit μεθοδολογία) 1,4 Megapixel, χαμηλού θορύβου (31 e-ms) και δυναμικού εύρους > 60dB. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.3 | Η κάμερα να είναι έγχρωμη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η κάμερα να μπορεί να αναβαθμιστεί σε ψυχόμενη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι κατάλληλο για χρωμομετρία (colorimetric) και fluorescence. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από φίλτρα κατάλληλα για την ανάγνωση των εξής χρωστικών: ethidium bromide, Coomassie blue, SYPRO orange, SYPRO red, SYPRO ruby, Texas red, Rhodamine, SYBR green, fluorescein, SYBR gold, GFP, Hoechst. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δύναται να αναγνώσει carbohydrate gels. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει προσπίπτοντα και διερχόμενο φωτισμό (λευκό και υπεριώδη). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει φακό motorized F1.2/8-48 mm zoom. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει φορέα 5 φίλτρων ο οποίος οδηγείται είτε από το πληκτρολόγιο του θαλάμου, είτε μέσω του Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από σκοτεινό θάλαμο με πλήκτρα αφής, ο οποίος συνδέεται με τον συνοδό Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το λογισμικό που συνοδεύει το σύστημα να διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά επεξεργασίας εικόνας και συνοδεύεται από μια ποικιλία ηλεκτρονικών φίλτρων με τα οποία μπορούμε να επιτύχουμε τη βελτιστοποίηση της εικόνας. Επιπλέον, οι ενσωματωμένες συναρτήσεις μας επιτρέπουν να επιτύχουμε 1-D densitometry, 2-D spot densitometry, quantitative PCR, προσδιορισμούς μοριακών βαρών και Rf υπολογισμούς, φωτομετρικούς υπολογισμούς σε πλακίδια ELISA, μέτρηση βακτηριακών πλακών σε καλλιέργειες ή κυτταροκαλλιέργειες ευκαριωτικών κυττάρων. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: 4044/18.11.2008, Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας ΠΠΚ-ΔΡΑΣΗ 4.6.1. – ΠΠΚ06 |
| --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία